ΚΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ( ΦΕΚ Β 447/5-3-2004 )

-----------------------------------------

Το ΝΕΧΤ ανιχνεύει τα κοντά υποστυλώματα υπολογίζοντας τον τον λόγο

αs = Msd/(Vsd*h)

από τον δυσμενέστερο σεισμικό συνδυασμό. Στην περίπτωση που είναι

αs <  2.50

τότε το υποστύλωμα από σκυρόδεμα χαρακτηρίζεται κοντό και εκτυπώ-

νεται αμέσως μετά την αναγραφή της λυγηρότητας (στην θέση ελέγχου

και όπλισης των διατομών) το σύμβολο  ( Κ ) καθώς και η τιμή του

λόγου αs.

Ενέργειες του προγράμματος

--------------------------

Τα εντατικά μεγέθη του σεισμού στις περιβάλλουσες( σεισμικούς συν-

δυασμούς ) λαμβάνονται πολλαπλασιασμένα με τον λόγο q/1.5 ( η τι-

μή του οποίου αναγράφεται ) και δεν εκτελείται τυχόν ικανοτικός

κόμβων.